多功能高空接线钳

使

用

说

明

书

上海康登电气科技有限公司

目 录

CONTENTS

产品用途································1

产品特点································1

主要技术参数···························2

操作说明································3

注意事项································4

感谢您使用本公司产品！

为使您尽快熟练操作本产品，我们随机配备了内容详细的使用说

明书，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、产品性能以及安全

注意事项等各方面的知识。在第一次使用产品之前，请务必仔细阅读，

以便您更好的使用该产品。在编写本说明书时，我们非常小心和严谨，

并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏

漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

本公司保留对产品使用功能进行改进和升级的权力，在使用过程中如果发现产品其功能与说明书介绍差异之处，请以产品的实际功能

为标准。

1．产品用途

高空接线钳是测试或检修电器设备时进行临时接线的专用夹具。

多年来，在对不能直接接触的电气设备进行测试或检修时，都需要操作人员攀高接线，劳动强度大、安全性不可靠。为解决这一技术难题，我公司工程技术人员，在电力系统现场工作人员的大力支持和协助下，经过研究探索和反复的实验，成功地研制出适合现场使用的专用TD-1168高空接线钳。

高空接线钳主要用于电力系统的变电检修，进行接触电阻、回路

电阻、继电保护CT 试验等对电气设备进行高空接电试验,尤其适于在地面对高空设备检测接线。可选择任何可夹持的位置进行测试，并且能够适应不同角度的接线需要。

高空接线钳的问世把传统的高空作业转移到了地面进行，从 根本

上解决了攀高带来的危险，使现场操作人员的工作条件大为改善。

2．产品特点

2.2.1 操作简单：使传统的高空作业地面化，通过推、拉专用操作杆，即可使钳口自由开合，完成接线工作。

2.2.2 安全可靠：接线钳内部设有夹力锁定和释放装置，拉动专用杆操作时，钳内的弹力储能装置可使钳口在任何需要夹紧的力度上自动锁住，非操作情况下不会自己松动或打开。

2.2.3 夹力大：能轻松夹破测试点的氧化膜。动、定钳口之间利用动滑轮省力的原理，使用较小的拉力得到较大的夹力；

2.2.4 过载能力强：短时通电电流大于200A。

2.2.5 接触良好：接线钳在夹紧的同时具有克服氧化膜的功能，保证了钳口与接线位置之间接触良好。

2.2.6 实用性强：接线钳的钳口角度可以变化，可完成接线位置不同角度、不同厚度、不同直径、高度在8.5 米以下的回路电阻、直流电阻、介损、绝缘耐压等试验或检修接地的接线工作。

2.2.7 重量小，使用轻便。结构设计合理，质地精良，经久耐用，钳头重量不足1kg。

3．主要技术参数

3.1  高空接线钳外形（如图一）。

3.2 主要技术参数

操作杆电压等级 500kV

瞬间通电电流 ≥200A

操作杆自重 3.6kg/套 （每套5 根操作杆）

钳头重 0.9kg/支

标准配置 2 套/箱（每套5 根操作杆，总长7.5 米）

图一

4．操作说明

4.1 将接线钳的钳头调整成与接线位置大致相同的角度（若接线位置与地面垂直时，需

换上备用的导向挂钩）。

4.2 将电压、电流的导线安装在接线钳口的接线端子上，将接线钳安装在所需长度的专

用操作杆上，再将导线分段（靠近接线钳的一段一定要预留出 20cm 的导线余量）固定

在专用操作杆上。

4.4 用专用操作杆将接线钳举起使钳头略高于接线位置时轻靠在接线位置上，依靠接线

钳上的导向挂钩在接线位置上慢慢向下滑动使钳口卡在接线位置，在接线钳下钳口的方

向拉动操作杆（切勿用力过猛），这时接线钳口被夹紧且自动锁住。

4.4 取下接线钳时只需把专用操作杆向接线钳上钳口的方向推动，钳口即可松开。

具体使用方法见图二。

图 二

5．注意事项

5.1 使用前请详细阅读使用说明书。

5.2 测试电流，测试较大电流时：在高空钳上下钳口用短导线连接，使上下钳口同时接触，增大电流量。测试较小电流时：在高空钳上下钳口接线处，上钳口接电流线，下钳口接电压线，可一次测试完成电流量和电压的测试。

5.3 使用时必须注意与带电设备之间保持安全距离。

5.5 若钳口夹在螺丝上、夹力小或连接导线接触不良，都会影响测结果。

5.5 切勿用手直接向上推动接线钳的下钳口，以免折弯或挤压内部的钢丝绳。

5.6 注意对滑动部位加注润滑油，且避免进入灰尘。

5.7 使用后应放在清洁、干燥的地方。

图 三

注意：由于操作杆由若干节组成，当所需操作杆长超过 4 米时，连接操作杆时需要在竖直方向进行连接。